###### Техническая характеристика

###### Основные технические характеристики вагонных весов указаны в таблице

| Наименование характеристики | Значение характеристики |
| --- | --- |
| Наибольший предел взвешивания, тн. | 150 |
| Наименьший предел взвешивания, кг | 1000-2000 |
| Дискретность, кг | 50 |
| Класс точности по ГОСТ 29329-92 и МР МОЗМ № 76 | III - средний |
| Пределы допускаемой погрешности, кг: |  |
|  при первичной поверке |  |
| в интервале до 500е включ. | ±1 е |
| в интервале св. 500е до 2000е вкл. | ±1 е |
|  в эксплуатации и после ремонта на эксплуатирующем предприятии: |  |
| в интервале до 500е включ. | ±1 е |
| в интервале св. 500е до 2000е вкл. | ±2 е |
| Порог чувствительности | 1,4 d |
| Диапазон рабочих температур, °С |  |
| - для грузоприемного устройства с датчиками | от минус 30 до плюс 45 |
| - для электронно-измерительного устройства | от 0 до плюс 40 |
| Относительная влажность воздуха, не более, % |  |
| - для грузоприемного устройства с датчиками | 98 |
| - для блока индикации | 85 |
| Степень защиты |  |
| - датчиков, кабельных соединений и коробки соединительной | IP68 |
| - блока индикации | IP66 |
| Параметры электрического питания: |  |
|  напряжение, В | 220 +22-33 |
|  частота, Гц | 50±1 |
| Потребляемая мощность, не более, В.А | 15 |
| Средняя наработка на отказ, ч | 25000 |
| Число платформ в грузоприемном устройстве | 2 (5х1,9 м) |
| Размеры грузоприемной платформы | 15,3х1,9м |

Гарантийный срок на изделие – 3 года.

Тел. (86137) 350-15, 360-67;